行政院農業委員會水產試驗所新聞資料  撰稿人：周昱翰助理研究員

撰稿單位連絡人：海水繁養殖研究中心葉信利主任 專線：(06)7880156        (上列連絡人為本新聞稿傳農委會發佈後，本所對外發言人)

氧化還原電位為偵測文蛤養殖池底土狀況之利器

行政院農委會水產試驗所海水繁養殖研究中心依據長期現場測量結果，成功建立文蛤養殖池底土偵測技術，即文蛤池底土氧化還原電位在-200 mV以下時，表示文蛤池底底土已經惡化，應緊急進行底土改善處理，否則養殖的文蛤可能發生大量死亡，善用此偵測技術可大幅改善文蛤養殖成績。

文蛤養殖過程中，池底的狀況關係著養殖的成敗，由於文蛤棲息在底土，再加上高密度的養殖型態長期大量的投餌所產生的殘餌及排泄物沈澱堆積於池底後，超出池塘之自淨能力引起底質的惡化。而底質惡化產生氨、硫化氫及有機酸等有毒的還原物質會影響文蛤成長及生存。因此需要可以快速測量以顯示文蛤養殖環境的指標，作為養殖管理的依據，以避免文蛤大量死亡狀況的發生。

氧化還原電位可作為底質有機物質負載程度的指標，而且以白金電極直接插入養殖池底土測定的方法非常簡便容易使用，養殖漁民可以自行在現場測量然後依底土狀態馬上進行養殖管理操作。氧化還原電位的變化，能反應底土中有機物含量，當有機物增加時會因微生物的分解造成底土溶氧量減少，而使氧化還原電位下降。當有機物減少時耗氧量下降，氧化還原電位會逐漸上升，因此測量氧化還原電位是評估底土狀況的有用工具。底土改善處理可添加紫色光合菌或使用高溫煅燒之牡蠣殼粉可以增加底土的氧化還原電位，達到改善文蛤池底土環境的效果。

Fig.1. 氧化還原電位偵測器，分偵測主機及白金電極兩部份，電極套用塑膠管延長，方便現場測量。

Fig.2.應用氧化還原電位偵測器於文蛤池現場測量氧化還原電位。